УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

Бельтирского сельсовета

___________А.И.Сагалаков

Производственная программа  на услуги теплоснабжения

по МУП

«Бельтирский ЖКХ»

на 2015г.

1.1. Общая часть.

Во исполнение жилищного кодекса РФ от 20.12.2004 г. № 188-ФЗ, Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса» разработана производственная программа теплоснабжения села Бельтирское.

Программа направлена на достижения баланса экономических интересов теплоснабжающей организации, осуществляющей производство и передачу тепловой энергии потребителям. Программа обеспечивает доступность этих услуг для потребителей и повышение эффективности деятельности  МУП «Бельтирское ЖКХ».

Производственная программа на услуги отопления и горячего водоснабжения выполнена в соответствии с нормативными документами:

- Постановление Правительства ОФ от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в соотношении  в отношении электрической и тепловой энергии в РФ»

- Приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2004 год № 20-э/26 «Методические указания по расчету регулируемых тарифов на электрическую и тепловую энергию на розничном (потребительском) рынке.

1.2. Основные цели и задачи программы:

- обеспечение прогнозируемого объема  и качества оказываемых услуг в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями предприятия;

- улучшение качества оказываемых услуг и проведение, при необходимости, мероприятий по реконструкции эксплуатируемой предприятием системы коммунальной инфраструктуры.

1.3. Характеристика предприятия.

1.3.1. Основание прогнозируемого на период действия тарифа объема выработки и реализации тепловой энергии на 2015 год.

Виды деятельности предприятия

И цели создания предприятия

Основными функциями управления предприятием являются руководство всеми видами деятельности, организация работы и эффективного взаимодействия производственных единиц и других структурных подразделений, обеспечение выполнения предприятием планируемых количественных и качественных показателей по основным видам деятельности, определенных Уставом, обеспечение качества услуг в соответствии с государственными стандартами и нормативами, определение технической политики, перспектив развития и путей реализации комплексных программ по совершенствованию,  реконструкции и техническому перевооружению действующего производства.

Целью создания предприятия является удовлетворение общественных потребностей в продукции, работах и коммунальных услугах. Одним из видов деятельности является производство, передача и реализация тепловой энергии и горячей воды потребителям, водоснабжение и водоотведение сточных вод.

В соответствии с предметом своей деятельности предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- производства пара и горячей воды (тепловой энергии) котельной

- передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей

- производство общестроительных работ

- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта

- управление эксплуатацией жилого фонда

- удаление и обработка твердых отходов

- уборка территории и аналогичная деятельность

Имущество предприятия является муниципальной собственностью муниципального образования Бельтирский сельсовет и закреплено за предприятием на праве хозяйственного ведения в соответствии с законодательством Российской Федерации и отражается на его самостоятельном балансе.

Основные характеристики МУП «Бельтирское ЖКХ»

Целью создания предприятия является удовлетворение общественных потребностей в продукции, работах и коммунальных услугах. Одним из видов деятельности является производство, передача и реализация тепловой энергии и горячей воды потребителям.

В соответствии с предметом своей деятельности предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- производства пара и горячей воды (тепловой энергии) котельной

- передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей

- производство общестроительных работ

- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта

- управление эксплуатацией жилого фонда

- удаление и обработка твердых отходов

- уборка территории и аналогичная деятельность

Имущество предприятия является муниципальной собственностью муниципального образования Бельтирский сельсовет и закреплено за предприятием на праве хозяйственного ведения в соответствии с законодательством Российской Федерации и отражается на его самостоятельном балансе.

МУП «Бельтирское ЖКХ» передано на праве хозяйственного ведения в соответствии Учредителем одна котельная , установленной мощностью 2,41 Гкал/час и тепловые сети протяжностью 1,190  километров диаметром 50-150 мм.

Износ тепловых сетей 75%.

Котельная вырабатывает тепловую энергию для нужд коммунального теплоснабжения потребителей (населения, бюджетных организаций и прочих потребителей) с. Бельтирское.

Год ввода в эксплуатацию котельной 1972;

Вид твердого топлива – уголь сортовой (ДПК), рядовой (ДР)

Установленная мощность котельной – 2,41 Гкал/час;

- Стальной  водогрейный котел  КВТС производительностью 0,66 * 1 = 0,66 Гкал/час; установлен 1984г.(паспорта нет)

- Стальной  водогрейный котел  ТВС-10 производительностью 0,66 *  1= 0,66 Гкал/час; установлен 2005г.

3) Стальной водогрейный котел ТВС-8  производительностью 0,52 * 1 = 0,52 Гкал/час.; установлен 2005 году.

4) Стальной водогрейный котел ТВС-8  производительность 0,57 * 1 = 0,57 Гкал/час; установлен 2005 году.

Температурный график – 115 ˚С.

Плановая реализация котельной на 2015 г. - 2831,75  Гкал.

Балансовая стоимость основного оборудования и котельной – 499,9 тыс.рублей.

Степень износа котельной – 84,6 %.

Вспомогательное оборудование:

Насосы: К 160-30 производительностью 90 м³/час;

К 80-50 производительностью 90 м³/час.

К 8-18 производительностью 90 м³/час.

Контрольно-измерительная аппаратура МП4-УУ2 – 6 шт.

Ручная транспортировка угля, вид топлива уголь сортовой (ДПК

Установлен дымосос ДН – 9 и 2 поддува на 4 котла.

Расчет планового количества потребляемой тепловой энергии, потери тепловой энергии и расход её на собственные нужды произведен на основании «Методики определения потребности в топливе, электроэнергии и воде при производстве тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», утвержденной заместителем председателя Госстроя России 12.08.03 года. Расчет количества тепловой энергии на отопление жилых домов произведен на основании Расчет отпуска тепловой энергии на отопление Q от   и горячее водоснабжение Q гв  по группам потребителей на 2015 г. сведен в таблицу:

| № котельной | Вид потребления | население | Прочие потребители | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Отопление | 101,04 | 2667,32 | 2768,36 |
|  | ГСВ | 0 | 63,35 | 63,35 |
| ИТОГО |  | 101,04 | 2730,67 | 2831,71 |

Годовая выработка 2831,71  тыс. Г/кал., в том числе на собственные нужды 87,32 Г/кал, потери в сетях 336,81 Г/кал. (см. Приложение №1).

Расчет тепловой энергии на собственные нужды.

Годовой расход тепловой энергии на собственные нужды принимается 3,5 % полезного отпуска.

Q сн = (Q от  + Q гв + Q пот) * 3,5 % = (22494,92) * 3,5 % = 87,32 Гкал.

На 2015 год по  МУП «Бельтирское ЖКХ» полезный отпуск тепловой энергии составит 2831,75 Г/кал.

Расчет выработки тепловой энергии.

Количество выработанной тепловой энергии определяется по формуле:

Q выр = Q от + Q гв + Q пот + Q сн

Расчет выработки тепловой энергии по котельным сводится в таблицу

|  | Выработка | Собственные нужды | Потери в тепловых сетях | Реализация тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2831,71 | 87,32 | 249,49 | 2494,90 |
| В том числе население | Отопление | 2768,36 | 85,37 | 243,91 | 2439,08 |
|  | ГВС | 63,35 | 1,95 | 5,58 | 55,82 |

1.8 Расчет расхода угольного топлива.

Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергии составляет  395,5 кг/Гкал (кот.№1).

Калорийность топлива  берется на основании сертификата соответствия       качества топлива и составляет – 0,784 ккал/кг (ДПК).

На основании данных калорийности и удельного расхода топлива рассчитываем потребность  в угле на каждую котельную.

| Котельная |  | кпд котлов | калорийность | кол-во угля | ед.измер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 160,48 | 0,674 | 0,784 | 303,70 | кг/Гкал |

Полезный отпуск на 2015г. по угольной котельной составляет 2831,71 тыс.Гкал. Исходя из этого рассчитываем потребность в угле:

| Котельная | Выработка | Кол-во угля на 1 Гкал | Потребность угля,тн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 2831,71 | 303,70 | 860,0 |

Потребность в угольном топливе на 2015г.составляет: 860,0 тн.

в  т.ч. сортовой , рядовой уголь   860,0 тн.