РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЬТИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От   22.12.2017г.                                      с. Бельтирское                                                       № 70

Об утверждении программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

села Бельтирское на 2018-2020гг.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» , Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 02.02.2010г. № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы модернизации и реформирования жилищно-коммнунаотного хозяйства на 2010-2020года», руководствуясь ст. 41 п.5 Устава муниципального образования Бельтирского сельсовета постановляет:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры села Бельтирское на 2018-2020 годы.

- Разместить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры села Бельтирское на 2018-2020 годы на официальном сайте  Администрации Бельтирского сельсовета.

- Контроль за выполнением программы оставляю за собой.

Глава Бельтирского сельсовета                                                                         В.И.Ильящук

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛЬТИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2018 – 2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Бельтирского сельсовета на 2018-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Бельтирского сельсовета |
| Основные разработчики Программы | Администрация Бельтирского сельсовета |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 15%; снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 15%; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы 2018 -2020 год. Осуществление Программы в один этап |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 7,0 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 8,9 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 8,9 млн. руб. |

### 1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Бельтирского сельсовета является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Бельтирского сельсовета является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Бельтирского сельсовета представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Бельтирского сельсовета.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Бельтирского сельсовета являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Бельтирского сельсовета.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Бельтирского сельсовета базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Бельтирского сельсовета.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования  Бельтирского сельсовета, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган муниципального образования  Бельтирского сельсовета осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган муниципального образования  Бельтирского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования  Бельтирского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Бельтирского сельсовета;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования  Бельтирского сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава муниципального образования  Бельтирского сельсовета осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Бельтирского сельсовета; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава муниципального образования  Бельтирского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования  Бельтирского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация муниципального образования  Бельтирского сельсовета:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Бельтирского сельсовета;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация муниципального образования  Бельтирского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования  Бельтирского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования  Бельтирского сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Бельтирского сельсовета разрабатывается на период до 2020 года.

Осуществление Программы в один этап.

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования | 1,0 |
| 2 | Замена тепловых сетей | 7,4 |
| 3 | Установка приборов учета | 0,5 |
|  | ИТОГО | 8,9 |
|  | ВСЕГО по муниципальному образованию Бельтирского сельсовета | 8,9 |

### 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛЬТИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - 1862 га;

Численность населения (2018 г.) - _5315 тыс. чел.

Темп роста численности (2018/2015 г.г.) -17,6%

Общая площадь жилищного фонда (2018.) -86521 тыс. кв. м;

Введено в действие жилых домов (2018 г.) – 135 881 тыс. кв. м;

Число источников (2018 г.):

теплоснабжения - _1__

Протяженность сетей (2018 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 1,190 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2018 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - 70%

Водоснабжение и водоотведение отсутствует.

#### 2.1. Территория

#### Муниципальное образование Бельтирского сельсовета ограничено вокруг землями Аскизского сельсовета и состоит из села Бельтирское.

#### Расположено село на берегу бурного Абакана. Построено в 1953 году как поселок деревообработчиков.

#### От северной точки, расположенной у северо-восточного подножия урочища Киктастар, граница проходит по грунтовой дороге на юг 750 м до 11 км железной дороги Аскиз - Абаза. Затем проходит вдоль железной дороги 2,5 км на юго-запад до ст. Бельтиры. Затем, огибая по северо-восточной окраине ст. Бельтиры, поворачивает на юго-восток и на протяжении 1,5 км идет параллельно а/дороге, на расстоянии 200 м, ст. Бельтиры - с. Бельтирское, потом поворачивает на северо-восток выше кладбища на расстоянии 800 м до старого оросительного канала, где поворачивает на юго-восток, пересекая Нижне-Есинский магистральный канал и на 106 км автодорогу Абакан - Ак-Довурак. Далее граница проходит 1,5 км вдоль автодороги Бея - Таштып и поворачивает на юго-запад. Восточная граница проходит на протяжении 2 км по протоке Усть-Бельтирская. Южная граница проходит 2 км по реке Абакан, юго-восточная 4,5 км по протоке Сергеевская вдоль южной защитной дамбы. Далее граница идет на север, пересекает на 110 км автодорогу Абакан - Ак-Довурак, далее вдоль Нижне-Есинского оросительного канала идет на восток до подъездного железнодорожного пути бывшего лесоперевалочного комбината. Затем 2 км вдоль ж/д ветки на лесокомбинат на север до железной дороги Аскиз - Абаза. Пересекает ее на 15 км, огибает по северо-западной окраине ст. Бельтиры, затем поворачивает на северо-восток и на протяжении 5 км проходит по подножию урочища Киктастар до северной ст. точки.

#### Территория поселения входит в состав Аскизского района Республики Хакасия.  Удалённость от районного центра с. Аскиз составляет 14 км., от столицы Республики Хакасия г. Абакана – 114  км.

#### Муниципальное образование Бельтирского сельсовета было сформировано с 01 января 2006 году в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

#### 2.2. Климат

Климат муниципального образования  Бельтирского сельсовета является резко континентальным.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 245 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет 12 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет минус 25-30 градусов, средняя температура июля плюс 20-25 градуса.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Бельтирского сельсовета учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

#### 2.3. Население

Муниципального образования  Бельтирского сельсовета занимает 3 место среди муниципальных образований Аскизского района Республики Хакасия по численности населения. Среднегодовая численность населения муниципального образования  Бельтирского сельсовета в 2017 году   5314 тыс. чел, согласно переписи населения.

В течение 2015 - 2018 годов численность населения муниципального образования  Бельтирского сельсовета увеличилась на 2,6%, наблюдается стабильная тенденция роста численности населения.

Естественный прирост населения в 2017 году составил 2 чел. В течение 2015 - 2017 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения рождаемости над смертностью. При этом рождаемость составляет 1,3_% от общей численности населения 2017 года. Динамика рождаемости носит устойчивый характер и компенсирует естественную убыль населения муниципального образования  Бельтирского сельсовета в период с 2015 по 2017 г.г.

Ежегодный рост численности обусловлен естественным убылью населения муниципального образования  Бельтирского сельсовета,  из-за увеличения уровня смертности..

В отличие от естественного движения миграционные процессы увеличивают численность населения муниципального образования  Бельтирского сельсовета. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2017 году составило 1445 человек. Численность занятых в экономике имеет тенденцию к снижению , с 2015 по 2017г.г. снижение составило 1,2%.

#### 2.4. Характеристика экономики муниципального образования

В начале 2017 года на территории муниципального образования  Бельтирского сельсовета действовало 50 учреждений. Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2017года занимают следующие отрасли экономики:

оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования – 36,6 %;

| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Значительное изменение количества предприятий в период с 2015 по 2017 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики:

оптовая и розничная торговля - темп роста за данный период составил 17,8%;

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики муниципального образования  Бельтирского сельсовета по числу работающих в 2017 г. занимает -образование - 49,1%;

В связи с изменениями в структуре предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории МО Бельтирского сельсовета по видам экономической деятельности за период 2015 - 2017 годов произошло изменение численности работающих в следующих отраслях:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования в 1,2 раза.

Инвестиционные вложения в основной капитал как характеристика планируемого роста предприятий

Общая сумма инвестиционных вложений в основной капитал средних предприятий по МО Бельтирского сельсовета в 2017 году составила 1,4 млн. руб.

Инвестиции в основной капитал по видам

экономической деятельности по МО Бельтирского сельсовета в 2015 - 2017 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2015г | 2016 | 2017 | Темп роста 2015/2017.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал - всего | тыс.руб | 6375 | 2576 | 1295 | 0 |
| Обрабатывающее производства | тыс.руб | 50 | 80 | 85 | 1,7 |
| Оптовая и розничная торговля | тыс.руб | 200 | 350 | 450 | 2,25 |
| Транспорт и связь | тыс.руб | 45 | 45 | 45 | 0 |
| Государственное управление | тыс.руб | 5520 | 1520 | 110 | 0 |
| Образование | тыс.руб | 330 | 340 | 350 | 1,06 |
| Здравоохранение | тыс.руб | 210 | 220 | 230 | 1,09 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | тыс.руб | 20 | 21 | 25 | 1,25 |

Увеличение инвестиционных вложений в период с 2015 по 2017 годы имеют следующие виды экономической деятельности:

Обрабатывающее производства в 1,69раза;

Оптовая и розничная торговля в 2,26 раза.

Изменение объема инвестиций связано с изменением источников финансирования инвестиций в основной капитал предприятий.

Основным источником инвестиций в 2017 году являются бюджетные средства субъектов РФ-58,4%.

Снижение инвестиций во все секторы экономики может создать основу для увеличения  нагрузки на коммунальный комплекс.

#### 2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

##### Жилищный фонд

В течение 2015- 2017гг. общая площадь жилищного фонда муниципального образования  Бельтирского сельсовета  не увеличилась и в 2017 году составила 86521 тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда - 8396 тыс. кв. м (9,9% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 86521 тыс. кв. м (89,9% от площади всех домов жилищного фонда).

Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности электроснабжения.

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

#### 2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение:          - МУП «Бельтирская ТСК»

Электроснабжение:     - Филиал ОАО «МРСКСибири»-Хакасэнерго.

2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения МО Бельтирского сельсовета на 2017 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2017 г. - 7565 руб.;

Установленная стоимость ЖКУ для населения МО Бельтирского сельсовета в расчете на 1 кв. м общей площади – 14,25 руб. в месяц;

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Бельтирского сельсовета

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ МО Бельтирского сельсовета составила 4,25 руб./кв. м в месяц.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2017 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22% - установленный региональный стандарт на 2017 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории МО Бельтирского сельсовета среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2011 год составит 66,3 руб./кв. м в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельный уровень платежей и составляет 6,4% от данной величины.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по РХ установлен в размере 70,6 руб.

Основание:постановление Правительства РФ от 28.09.2011г. № 768.

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Бельтирского сельсовета установлен в размере 68,2 руб. в месяц.

Основание: постановление Правительства РХ от 25.03.2009г. № 82.

Проведенный анализ данных показателей выявил повышенный уровень платежеспособной возможности населения МО Бельтирского сельсовета на 2017 год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда на 68,4% ниже предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

2.8. Определение пороговых значений платежеспособности потребителей

Пороговые значения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг определены на основании предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2016 - 2017 годы и федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2016 - 2017 годы.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2016-2017_ годы определена аналогично расчету предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2016 - 2017 г.г.

#### 2.9. Прогноз развития муниципального образования с учетом

социально-экономических условий

##### Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения МО Бельтирского сельсовета произведен:

- прогноз миграционного и естественного движения населения до 2017 года методом построения линейных трендов;

Анализ прогнозной численности населения

МО Бельтирского сельсовета на 2013 - 2016 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | Прогнозное значение, годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Численность населения | тыс. чел. | 5215 | 5442 | 5579 | 5716 |
| Число родившихся | чел. | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Число умерших | чел. | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Естественный прирост, убыль населения | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число прибывших в МО Бельтирского сельсовета | чел. | 232 | 232 | 232 | 232 |
| Число выбывших из МО Бельтирского сельсовета | чел. | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Миграционный прирост,убыль населения | чел. | -133 | -133 | -133 | -133 |

По максимальной оценке с учетом развития прогнозная численность населения МО Бельтирского сельсовета  на 2017 годы составил 5716 тыс. чел. и  увеличился на _16,6_% .

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Анализ существующей  системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Бельтирского сельсовета.

3.1.1. Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры села Бельтирское состоит только из системы теплоснабжения и системы электроснабжения .

Система теплоснабжения отапливает только бюджетные организации.

Водоснабжение и газоснабжение  отсутствует в муниципальном образовании.

Население проживает в индивидуальных домах с печным отоплением, собственным водоснабжением (колонками).

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО не требуется, вывозим ТБО в село Аскиз на полигон.

3.2. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

3.2.1. Анализ существующей организации систем

электроснабжения, выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение МО Бельтирский сельский осуществляется от сетей филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Хакасэнерго» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 04-6кВ.

Потребители - промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта МО Бельтирского сельсовета.

Опорным центром питания для МО Бельтирского сельсовета является Подстанция 35/6кВ. «Бельтиры».

Подстанция 35/6кВ подключены к линиям 35кВ, (Т-27) опирающимся на системную ПС 220/35/10кВ «Аскиз», обслуживаемая Хакасским предприятием филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири,  которая в свою очередь подключена по схеме  к ВЛ-220 кВ ПС "Абаканская – 500", а также к линиям (Т-25, Т-29) опирающимся на ПС 220/35/10кВ «Бея»

Основные технологические показатели:

Количество ПС -1 ед.

Количество ТП, КТП - 24 ед.

Суммарная установленная мощность ПС – 8,0 МВА.

Суммарная установленная мощность ТП, РП – 8,13 МВА.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов – 16,13МВА.

Техническое состояние источников электроэнергии - удовлетворительное

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения МО Бельтирского сельсовета  являются:

отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО Бельтирского сельсовета , что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; высокая степень износа основных фондов.

Для обеспечения существующих и строящихся районов МО Бельтирского сельсовета бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы выполнить реконструкцию и строительство новых сетей.

Электрические сети. Характеристика технологического процесса и

техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Распределение, передача электроэнергии потребителям МО Бельтирского сельсовета осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Аскизским РЭС.

Распределительные сети промзоны и жилой застройки работают на  напряжении 6 кВ.

Схема построения распределительных сетей 6кВ в промзоне с большим количеством радиальных отпаек, что в сочетании с тупиковыми трансформаторными подстанциями (ТП) затрудняет локализацию аварийных участков. Это приводит к тому, что при аварии на радиальном участке большая часть потребителей, подключенных к данному фидеру, остается без электроснабжения на весь период устранения аварии.

Схема построения распределительных сетей 6 кВ в жилой застройке в основном петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными проходными ТП.

Опоры дерево – железобетон..

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 0,4кВ – 57,7 км, ВЛ 6кВ – 21,73 км.

Техническое состояние электрических сетей МО Бельтирского сельсовета - удовлетворительное.

Основными проблемами эксплуатации электрических сетей МО Бельтирского сельсовета  являются отсутствие полного взаимного резервирования центра питания ПС 35/10кВ «Бельтиры», обеспечивающих электроснабжения жилой зоны МО Бельтирского сельсовета, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случи возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения существующих и строящихся районов МО бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия: Строительство ПС 220/110/10кВ «Степная» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Потребители

Потребителями электрической энергии в МО Бельтирского сельсовета являются промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта МО. Электроснабжение осуществляется на напряжении 6, 0,4 кВ. Наибольшая доля электрической энергии потребляется предприятиями промышленности и сферы обслуживания от общего потребления. Население МО Бельтирского сельсовета потребляет 2%.

Структура производства, передачи

и потребления электроэнергии

Система электроснабжения МО Бельтирского сельсовета структурирована в следующем порядке: электроснабжение муниципальной системы осуществляется на напряжении 6кВ от электрических сетей Аскизского РЭС Филиала «ОАО «МРСК Сибири» - « Хакасэнерго». Опорным центром питания для МО Бельтирского сельсовета является системная ПС 35/6кВ "Бельтиры", обслуживаемая Аскизским РЭС Филиала «ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго». Распределение передача электроэнергии потребителям МО Бельтирского сельсовета осуществляются по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении  6, 0,4 кВ, обслуживаемым Аскизского РЭС Филиала «ОАО «МРСК Сибири» - « Хакасэнерго».

Функции энергосбыта на территории МО осуществляет ОАО «Хакасэнергосбыт».

Организационный анализ

Анализ системы взаимодействия по вопросам

оперативно-диспетчерского управления и оперативной

ликвидации внештатных ситуаций

Оперативно-диспетчерская служба Аскизского РЭС и ПО ЦУС  осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб  и потребителей электрической энергии МО Бельтирского сельсовета.

Основной целью технического регулирования и контроля являются обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОДС и ПО ЦУС взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций МО Бельтирского сельсовета, а также структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС и ПО ЦУС с диспетчерскими службами, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия ОДС и ПО ЦУС с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Надежность

Схема построения сетей 6 кВ в сочетании со схемой построения сетей 0,4 кВ и параметрами ПС в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения МО Бельтирского сельсовета. Но однотрансформаторное исполнение ПС 220/35/10кВ «Аскиз» увеличивает вероятность полного погашения одного из центров питания. Это приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей, т.к.:

а) схема построения сетей 6 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования ПС;

б) согласующий трансформатор35/10кВ на ПС "Аскиз" не смогут покрыть всю нагрузку при погашении трансформатора 220/35/10кВ - ПС "Аскиз".

Схема построения питающих и распределительных сетей 10 кВ, параметры  ТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Качество

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ОС ЭЭ ООО «Стройгазинжиниринг» на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов № 314/ХЭ/АЭС от 19.10.2010г. (сертификат соответствие электрической энергии № РОСС RU. ЭО18. В00312).№ 213/ХЭ/АЭС от 14.10.2010г. (сертификат соответствия электрической энергии № РОСС RU. ЭО18. В00308), № 19/ХЭ/АЭС от 15.06.2010г. (сертификат соответствия электрической энергии № РОСС RU. ЭО18. В00301) инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией электроустановок зданий и качества электрической энергии ООО «Алтай - Эненргосервис».

Орган по сертификации ОС ЭЭ ООО «Стройгазинжиниринг» принял следующее решение:

1. Электрическая энергия, код ОК 005 (ОКП) 01 1000, отпускаемая потребителям из распределительных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго», соответствует требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6).

2. Результаты анализа состояния производства сертифицированной электрической энергии считать положительными.

3. Подтвердить действие сертификата соответствия электрической энергии № РОСС RU. ЭО18. В00312 с 15.11.2010г. по 14.11.2013г, № РОСС RU. ЭО18. В00308 с 25.10.2010г. по 24.10.2013г, № РОСС RU. ЭО18. В00301 с 15.06.2010г. по 14.06.2013г.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги электроснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Программа развития электроснабжения

Основные направления модернизации системы

электроснабжения

Анализ существующей системы электроснабжения МО Бельтирского сельсовета показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость полной модернизации энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:

Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей МО Бельтирского сельсовета обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

Перечень мероприятий до 2020года

Мероприятия по реконструкции, модернизации и строительству электрических сетей на территории МО Бельтирского сельсовета инвестиционной программой филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2018 – 2020 годы не предусмотренный.

Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы коммунальной инфраструктуры

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 2  до 1 аварии на 1 км сетей), потерь тепловой энергии на 10% и сокращения на 5% затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2017 г. - _2_____единицы;

### 4. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО Бельтирского сельсовета

на период 2018 - 2020 г.г.

| N п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: |  |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул.Школьная, Вокзальная | 2,4 |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина | 1,1 |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул.Гагарина | 1,9 |
| 4 | Установка приборов учета системы теплоснабжения | 0,5 |
| 5 | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина | 2,0 |
| 6 | Замена котельного оборудования | 1,0 |
|  | ИТОГО | 8,9 |
| Электроснабжение |
| Мероприятия не предусмотрены. |
|  | ВСЕГО по МО Бельтирского сельсовета | 8,9 |

### 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

#### 5.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Бельтирского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Бельтирского сельсовета включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Бельтирского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

#### 5.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Бельтирского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов.  Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Бельтирского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Электроснабжение |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО Бельтирского сельсовета | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 3.1.2 | Повышение качества жизни населения МО Бельтирского сельсовета, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок |
|  |  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО |
| 3.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 3.1.4 | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах |
| 4. | Организационно-правовые условия |
| 4.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством администрация Бельтирского сельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО Бельтирского сельсовета и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО Бельтирского сельсовета без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в МО Бельтирского сельсовета и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Бельтирского сельсовета.

#### 5.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной Республики Хакасия, органов местного самоуправления МО Бельтирского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления МО Бельтирского сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой МО Бельтирского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы МО Бельтирского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Бельтирского сельсовета.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети МО Бельтирского сельсовета

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства;привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.